VHDL-МОДЕЛИ СИСТЕМ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

П.Н. Бибило

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси,

Минск, Беларусь

Современные синтезаторы осуществляют высокоуровневый синтез логических схем компилятивным способом – каждая конструкция исходного VHDL-описания заменяется соответствующей логической подсхемой, при этом циклы «разворачиваются» и каждой итерации цикла соответствует своя подсхема [1]. Результатом выполнения высокоуровневого синтеза является RTL-описание. Далее под RTL-описаниями будут пониматься те VHDL-описания, которые составлены из логических операторов, операторов назначения сигналов и операторов port map описания связей элементов памяти. Вместо операторов port map могут быть вызовы функций либо процедур, описывающих поведение элементов памяти. Именно такое множество операторов языка VHDL используется в синтезаторе LeonardoSpectrum для представления RTL-описаний [2]. После этапа высокоуровневого синтеза выполняется этап технологически независимой оптимизации. В работе [3] для схем комбинационной логики было предложено заменять исходные алгоритмические VHDL-конструкции оптимизированными RTL-описаниями, была экспериментально проверена эффективность такой замены. Замена осуществлялась следующим образом: полученные после высокоуровневого синтеза RTL-описания представляли собой многоуровневые (скобочные) представления систем полностью определенных булевых функций, которые сначала с помощью средств САПР [4] преобразовывались в матричные формы функций, а затем подвергались минимизации в классе ДНФ, после чего по минимизированным ДНФ функций системы проводился повторный синтез. В результате во многих случаях был получен выигрыш по быстродействию и/или по сложности схемы в целевой библиотеке проектирования заказной СБИС.

В данной работе предложенный ранее подход обобщается – предлагается методика выделения VHDL-конструкций и замены таких конструкций эквивалентными по поведению матричными представлениями систем не полностью определенных (частичных) булевых функций. В процессе синтеза исходные VHDL-модели частичных булевых функций превращаются в комбинационные логические схемы, моделями поведения которых являются системы полностью определенных функций. Известно [5], что использование при синтезе логических схем неопределенных значений частичных булевых функций может приводить к более экономичным схемам. Далее приводятся синтезируемые VHDL-модели систем частичных булевых функций, заданных как наборами значений аргументов, так и в интервальной форме. Сообщается о результатах эксперимента замены некоторых алгоритмических VHDL-конструкций эквивалентными по поведению VHDL-моделями частичных функций.

Под векторной булевой функцией , будем понимать упорядоченную систему частичных булевых функций , значениями векторных функций на элементах булева пространства являются m-компонентные троичные векторы . Пример интервального задания частичной векторной функции  представлен в табл. 1. Частичная функция  (см. табл. 1) может быть задана парой ДНФ: множество  задается в виде ДНФ =; множество  – в виде ДНФ =. Аналогично, в  виде пары ДНФ может быть задана функция .

Таблица 1

Интервальная форма

системы функций

| 0 - - 1 0 – 1 1 1 – 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 1 1 0 | - 1 1 - 1 - - 0 1 1 0 0 0 - |
| --- | --- |

Интервальная форма задания векторной функции состоит из троичной матрицы  задания элементарных конъюнкций и троичной матрицы  вхождений конъюнкций в ДНФ, представляющих области нулевых и единичных значений функций ,  – компонент векторной функции . Неопределенное значение «–» элемента , i=1,…,m, j=1,…,k, матрицы  не означает, что функция  принимает неопределенное значение на наборах, которые порождает троичный вектор строки i матрицы ; например, на пересечении первой строки и первого столбца матрицы  находится  «–», однако это не означает, что на четырех наборах 0001, 0011, 0101, 0111 функция  не определена. Рассмотрев вторые строки матриц  и , можно убедиться, что на наборах 0011, 0111 функция  принимает единичное значение. Если же все строки матрицы  являются попарно ортогональными, то в строках матрицы  задаются значения 0,1, «–» компонентных частичных функций .

В языке VHDL при синтезе логических схем используется девятизначный алфавит на базе перечислимого типа std_logic. Массив (вектор) значений типа std_logic обозначается как std_logic_vector [2]. На базе типов std_logic, std_logic_vector предлагается строить VHDL-модели частичных функций. Дело в том, что одно из девяти значений данного типа называется don’t care (неопределенное значение), обозначается как «–» и предназначается для оптимизации при логическом синтезе. Однако в литературе не показано, каким именно образом значение don’t care используется при составлении VHDL-моделей и как влияет на результаты синтеза по таким моделям. Предлагаемая VHDL-модель системы частичных функций состоит из двух частей: в первой части с помощью логических операторов записываются ДНФ , , вторая часть – это VHDL-функция value_f, формирующая значения функций системы. Например, в листинге 1 задана VHDL-модель системы функций из табл. 1.

Листинг 1. VHDL-модель интервальной формы системы частичных функций

package chast_pack is

constant N : natural := 4;

constant M : natural := 2;

constant K : natural := 7;

end chast_pack;

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

USE work.chast_pack.all;

ENTITY chast_matr   IS

PORT (x : IN std_logic_vector (1 to N);

F : OUT std_logic_vector (1 to M));

END;

ARCHITECTURE BEH  of chast_matr   is

signal f_nul : std_logic_vector (1 to M);

signal f_ed : std_logic_vector (1 to M);

Function value_f  (f_nul : std_logic_vector (1 to M);

f_ed : std_logic_vector (1 to M) )

return  std_logic_vector  is

variable prom : std_logic_vector (1 to M);

begin

for i in f_nul'range loop

if ((f_nul(i)='1') and (f_ed(i)='0')=true) then prom (i):='0';

elsif ((f_nul(i)='0') and (f_ed(i)='1')=true) then prom(i):='1';

elsif ((f_ed(i)='0') and (f_nul(i)='0')=true) then prom(i):='-';

elsif ((f_ed(i)='1') and (f_nul(i)='1')=true) then prom(i):='X';

report "error";

end if;

end loop;

return prom ;

end value_f ;

BEGIN

f_nul(1)  <= (x(1) and x(2) and x(3) and x(4)) or

(x(2) and x(3) and not x(4));

f_ed(1)  <=  (not x(1) and x(3) and x(4)) or

(x(1) and not x(3) and not x(4) ) or

(not x(1) and not x(2) and not x(3) and not x(4));

f_nul(2)  <= (x(3) and not x(4)) or

(x(1) and x(2) and  x(3) and x(4));

f_ed(2)  <=  (not x(1) and  x(4) ) or

(not x(1) and not x(2) and not x(3) and not x(4));

F <= value_f (f_nul, f_ed);

END;

Если же функции системы заданы на наборах значений аргументов, то VHDL-модель упрощается. Например, для системы функций, заданных в табл.2, соответствующая VHDL-модель приводится в листинге 2. Приведенные в листингах 1 и 2 VHDL-модели являются синтезируемыми – по ним синтезатор может построить логическую схему.

Таблица 2

Задание системы функций

на наборах значений аргументов

| 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 | 0 0 1 |
| 0 0 1 0 | 0 1 0 |
| 0 0 1 1 | - - - |
| 0 1 0 0 | 0 0 1 |
| 0 1 0 1 | 0 1 0 |
| 0 1 1 0 | 0 1 1 |
| 0 1 1 1 | - - - |
| 1 0 0 0 | 0 1 0 |
| 1 0 0 1 | 0 1 1 |
| 1 0 1 0 | - - - |
| 1 0 1 1 | - - - |
| 1 1 0 0 | - - - |
| 1 1 0 1 | - - - |
| 1 1 1 0 | - - - |
| 1 1 1 1 | - - - |

Листинг 2. VHDL-описание, соответствующее системе частичных функций (табл. 2)

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity example_2 is

port (x  : in  std_logic_vector (1 to 4);

y  : out std_logic_vector (1 to 3));

end;

architecture BEHAVIOR of example_2 is

begin

y <= "000" when x = "0000" else

"001" when x = "0001" else

"010" when x = "0010" else

"001" when x = "0100" else

"010" when x = "0101" else

"011" when x = "0110" else

"010" when x = "1000" else

"011" when x = "1001" else

"100" when x = "1010" else

"---";

end BEHAVIOR;

Для проверки эффективности замены VHDL-операторов моделями систем частичных функций был проведен эксперимент. Исходные системы частичных функций, заданные аналогично тому, как это показано в листинге 2, поступали на вход синтезатора LeonardoSpectrum, который строил схемы в библиотеке проектирования [2] заказной СБИС. Полученные схемы сравнивались со схемами, построенными по VHDL-описаниям систем частичных функций, которые были оптимизированы двумя способами: в классе ДНФ (класс двухуровневых представлений систем функций) с помощью программы раздельной минимизации [6] и в классе диаграмм двоичного выбора (BDD), которые представляют собой класс многоуровневых представлений систем функций, строящихся на основе разложения Шеннона. Оптимизация BDD осуществлялась с помощью программы, реализующей модифицированный на случай частичных функций алгоритм из работы [7]. Результаты эксперимента над двумя практическими примерами кодовых преобразователей Verg1, Verg2 представлены в табл. 3. Кодовый преобразователь задавался двумя булевыми матрицами, интерпретируемыми как система частичных функций, заданная на наборах значений аргументов. Первая матрица имела размерность  (n столбцов, k строк), вторая – размерность . В табл.3: n – число входов кодового преобразователя; m – число выходов кодового преобразователя; k – число кодовых слов; L – число элементов схемы; S – суммарная площадь кристалла СБИС (в условных единицах), требуемая для размещения элементов схемы; – задержка схемы (нс). При поиске лучшей перестановки последовательности переменных, по которым строится BDD, для примера Verg1 эвристический алгоритм испытал 500 перестановок, для более сложного примера Verg2 – 100 перестановок аргументов. Для данных примеров схем лучшие результаты (выделены жирным шрифтом)  дала оптимизация представлений функций в классе ДНФ.

Таблица 3

Результаты эксперимента

| VHDL-оператор (схема) | n | m | k | Схемная реализация VHDL-оператора | Схемная реализация оптимизированного представления системы частичных функций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | L |  | S | L |  | Задание функций |
| Verg1 | 17 | 61 | 2003 | 8940 | 2183 | 17.79 | 3200 | 826 | 7.55 | ДНФ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3741 | 991 | 12.15 | BDD |
| Verg2 | 18 | 63 | 2129 | 8884 | 2272 | 20.29 | 3141 | 805 | 8.33 | ДНФ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5809 | 1508 | 12.59 | BDD |

Результаты эксперимента показывают, что для кодовых преобразователей лучше переходить к системам частичных функций, оптимизировать представления частичных функций и получать системы полностью определенных функций, по которым следует и проводить синтез. Площадь и задержка схемы могут быть уменьшены в несколько раз по сравнению со схемной реализацией исходного неоптимизированного VHDL-описания. Использование VHDL-моделей систем частичных булевых функций и соответствующих программ оптимизации может быть целесообразными при синтезе логических схем в промышленных синтезаторах, однако это требует дополнительных усилий по организации процесса проектирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Perry D.L. VHDL: Programming by Example. Fourth Edition. McCraw-Hill, 2002. 476 p.

2. Бибило П.Н. Cистемы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. StateCAD, ModelSim, LeonardoSpectrum. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. 384 с.

3. Бибило П.Н. Теоретические основы синтеза логических схем по VHDL-описаниям в синтезаторе Leonardo. //Микроэлектроника. 2005. Т. 34. № 6. С. 466 – 477.

4.  Бибило П.Н., Василькова И.В., Кардаш С.Н., Кириенко Н.А. , Логинова И.П., Новиков Я.А., Романов В.И., Торопов Н.Р. , Черемисинов Д.И., Черемисинова Л.Д.  Система “Custom Logic” автоматизированного проектирования управляющей логики заказных цифровых СБИС. //Микроэлектроника. 2004. Т. 33. №5. С. 379 – 398.

5. Брейтон Р.К., Хэчтел Г.Д., Санджованни-Винчентелли А.Л. Синтез многоуровневых комбинационных логических схем // ТИИЭР. 1990. Т. 78. № 2. С. 38 – 83.

6. Торопов Н.Р. Минимизация систем булевых функций в классе ДНФ // Логическое проектирование. – Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 1999. Вып. 4. С. 4–19.

7. Бибило П.Н., Леончик П.В. Алгоритм построения диаграммы двоичного выбора для системы полностью определенных булевых функций // Управляющие системы и машины. 2009. № 6. С. 42–49.