## СПОСОБ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОЙ ХАОТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

О. И. Москаленко, А. А. Короновский, А. Е. Храмов

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия

Использование хаотической синхронизации для скрытой передачи информации является актуальной задачей радиофизики и нелинейной динамики. В настоящее время известно множество способов скрытой передачи данных на основе этого явления [1-5]. Большая часть из них основана на явлении полной синхронизации генераторов хаоса на передающей и принимающей сторонах. Принципиальным недостатком таких схем является требование высокой степени идентичности генераторов хаоса на разных сторонах канала связи, а также низкая устойчивость по отношению к шумам и флуктуациям в канале связи.

Избавиться от недостатков, упомянутых выше, может позволить использование других типов синхронного поведения вместо полной хаотической синхронизации. В настоящее время уже существуют попытки применения обобщенной синхронизации для этих целей (например, [2-3]). Такие схемы позволяют несколько повысить устойчивость к шумам в канале связи (приблизительно на 1-2 %), однако не решают проблему идентичности генераторов на обеих сторонах канала связи. В некоторых случаях использование других типов хаотической синхронизации создает дополнительные проблемы. Например, в схемах, предложенных в работе [3], появляется дополнительный канал связи, а иногда и дополнительные генераторы.

В настоящей работе мы остановимся на описании нового способа скрытой передачи информации [6]. Он также основан на явлении обобщенной хаотической синхронизации, однако позволяет избавиться от всех вышеупомянутых недостатков. Более того, он обладает высокой устойчивостью по отношению к шумам и флуктуациям в канале связи.

Схема для реализации описываемого способа скрытой передачи информации приведена на рис. 1. Способ скрытой передачи информации заключается в следующем. Полезный сигнал m(t) кодируется в виде бинарного кода. Один или несколько управляющих параметров передающего генератора модулируются полезным цифровым сигналом. Полученный в результате сигнал передается по каналу связи, где он подвергается влиянию шумов и флуктуаций, искажающих передаваемый сигнал. Принимающее устройство находится на другой стороне канала связи. Оно представляет собой два идентичных генератора, способных находиться в режиме обобщенной синхронизации с передающим. Наличие идентичных генераторов на одной стороне канала связи позволяет легко осуществить их юстировку. Принцип работы принимающего устройства основан на диагностике режима обобщенной синхронизации при помощи метода вспомогательной системы [7]. Сигнал с канала связи поступает на генераторы принимающего устройства. Получаемые на выходе сигналы проходят через вычитающее устройство, и детектируется восстановленный полезный сигнал .

Рис. 1. Схема для скрытой передачи информации при помощи обобщенной хаотической синхронизации

Управляющие параметры передающего генератора должны быть выбраны таким образом, чтобы в зависимости от передаваемого бинарного бита 0/1 между передающим и принимающим генераторами существовал или отсутствовал режим обобщенной синхронизации. Например, допустим, что режим обобщенной синхронизации наблюдается в том случае, если передается бинарный бит 0. Тогда оба принимающих генератора в этом случае будут демонстрировать идентичные колебания, а после прохождения через вычитающее устройство будет наблюдаться отсутствие хаотических колебаний, т.е. бинарный бит 0. Наоборот, при передаче бинарного бита 1 обобщенная синхронизация не наблюдается, а колебания принимающих генераторов являются неидентичными. Тогда после прохождения через вычитающее устройство будут наблюдаться хаотические колебания ненулевой амплитуды, т.е. бинарный бит 1.

Чтобы показать несомненные преимущества описанного способа по сравнению с известными ранее, было проведено численное моделирование ряда схем и устройств аналогичного назначения (см. также [5]). Эффективность работы всех схем (устойчивость по отношению к шумам и флуктуациям в канале связи, а также влияние расстройки управляющих параметров изначальна идентичных генераторов хаоса и уровня нелинейных искажений в канале связи) была проверена на примере двух однонаправлено связанных хаотических осцилляторов Ресслера, выбранных в качестве генераторов передающего и принимающего устройств. Выбор такой системы связан с тем, что она достаточно хорошо изучена (в том числе и с точки зрения обобщенной синхронизации [5-8]), а также существует возможность построить радиотехнический генератор, динамика которого описывается уравнениями системы Ресслера [9].

Анализ влияния шумов и флуктуаций на качество передачи информации показал, что описанный способ обладает значительной устойчивостью по отношению к шумам и флуктуациям в канале связи, в то время как все остальные рассмотренные схемы становятся неработоспособными даже в том случае, когда мощность шума оказывается значительно меньше мощности передаваемого сигнала. Кроме того, расстройка управляющих параметров изначально идентичных генераторов не влияет на эффективность передачи информации в том случае, если она не превышает 2 % для описанной схемы и от 0.03 % до 1 % для остальных вышеупомянутых схем.

Таким образом, в настоящей работе описан способ скрытой передачи информации, обладающий высокой устойчивостью к шумам и флуктуациям в канале связи, а также позволяющий избавиться от требования идентичности генераторов на разных сторонах канала связи. Путем численного моделирования выявлены принципиальные достоинства предложенного метода по сравнению с известными ранее.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и Российского Фонда Фундаментальных Исследований (11-02-00047).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cuomo M. K., Oppenheim A. V., Strogatz S. H. Synchronization of Lorenz -based chaotic circuits with application to communications // IEEE Trans. Circuits and Syst. 1993. V. 40. № 10. P. 626.

2. Murali K., Lakshmanan M. Secure communication using a compound signal from generalized synchronizable chaotic systems // Phys. Lett. A. 1998. V. 241. P. 303-310.

3. Terry J. R., VanWiggeren G. D. Chaotic communication using generalized synchronization // Chaos, Solitons and Fractals. 2001. V. 12. P. 145-152.

4. Yang T. A survey of chaotic secure communication systems // International Journal of Computational Cognition. 2004. V. 2. № 2. P. 81-130.

5. Короновский А. А., Москаленко О. И., Храмов А. Е. О применении хаотической синхронизации для скрытой передачи информации // Успехи физических наук. 2009. Т. 179. № 12. С. 1281-1310.

6. Moskalenko O. I., Koronovskii A. A., Hramov A. E. Generalized synchronization of chaos for secure communication: Remarkable stability to noise // Phys. Lett. A. 2010. V. 374. P. 2925-2931.

7. Abarbanel H. D. I., Rulkov N. F., Sushchik M. M. Generalized synchronization of chaos: The auxiliary system approach // Phys. Rev. E. 1996. V. 53. № 5. P. 4528-4535.

8. Hramov A. E., Koronovskii A. A., Moskalenko O. I. Generalized synchronization onset // Europhysics Letters. 2005. V. 72. № 6. P. 901-907.

9. Rico-Martinez R., Kreischer K. E., Flatgen G., Anderson J. S., Kevrekidis I. G. Adaptive Detection of Instabilities: An Experimental Feasibility Study // Physica D. 2003. V. 176. P. 1-18.