МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ СТЕНОК КАНАЛА, ОБРАЗОВАННОГО ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ВИБРИРУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ

М. И. Волов1, Л. И. Могилевич2, В. С. Попов1

1Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

2Поволжский филиал МИИТ, Саратов, Россия

Исследование взаимодействия стенок канала со слоем вязкой несжимаемой жидкости, ограниченной ими, представляет как теоретический, так и прикладной интерес для анализа и расчета сложных механических систем. Первоначально, данный вопрос исследовался для канала, образованного твердыми стенками в рамках гидродинамической теории смазки [1]. В последующих работах проводился учет конвективных членов инерции [2] и локального члена инерции [3] методом осреднения по толщине слоя жидкости. В работах [4-8] рассмотрены плоские задачи с учетом инерции движения тонкого слоя жидкости и упругой податливости одной из стенок канала как однородной пластины, в том числе подкрепленной ребрами жесткости, или как трехслойной пластины. В работе [9] рассмотрена задача взаимодействия слоя вязкой жидкости с упругим цилиндром конечных размеров, с учетом инерции движения жидкости и особенности ее торцевого истечения.

В предлагаемой работе исследуются установившиеся колебания упругих стенок плоского канала, образованного двумя параллельными упругими пластинами 1 и 2, между которыми находится тонкий слой вязкой несжимаемой жидкости 3 (см. рис.). Пластины 1 и 2 шарнирно оперты на торцах. Толщина нижней пластины , а толщина верхней пластины . Длина пластин b значительно больше их ширины  и принимается бесконечно большой. Прогибы пластин можно считать цилиндрическими и значительно меньшими, чем зазор  между ними. Жидкость 3 полностью заполняет зазор  между пластинами, а на торцах свободно истекает в ту же жидкость, находящуюся в торцевых полостях, где поддерживается давление с постоянной составляющей . Температура жидкости считается постоянной. Основание, на котором установлен канал, совершает гармонические колебания в вертикальной плоскости с виброускорением , .

Введем декартову систему координат Oxyz, связанную с невозмущенной срединной поверхностью пластины 1, и учитывая, что , рассматриваем плоскую задачу, для которой введены следующие безразмерные переменные и малые параметры

, , , , , , 	 (1)

, , ,

,

где  для пластин 1 и 2;  – амплитуды прогибов пластин;  – средняя толщина слоя жидкости;  – частота колебаний;  – компоненты скорости жидкости;  – кинематический коэффициент вязкости жидкости;  – плотность жидкости.

Рис.

С учётом (1) сформулирована динамическая задача гидроупругости, включающая:

– уравнения динамики тонкого слоя жидкости (с точностью до ψ)

, , 	(2)

– уравнения динамики упругих стенок канала – пластин (балок полосок)

,	(3)

где  для пластин-стенок канала 1 и 2;  – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона,  – плотность материала пластин; ;  при ;  при .

Граничные условия уравнений (2)-(3) имеют вид [4-8, 10]

при ,  при ,  при   при .	(4)

Принимая во внимание, что , т.е. учитывая, что ,  решение задачи представим в виде асимптотического разложения по малым параметрам  и :

, , 	(5)

.

В работах [3,9,11] показано, что при исследовании динамики взаимодействия тонких слоев вязкой несжимаемой жидкости с твердыми и упругими телами имеют место задачи о регулярных возмущениях, в которых последующие члены асимптотических разложений будут значительно меньше предыдущих во всем диапазоне изменений, как независимых переменных, так и физических параметров. Поэтому в (5) можно ограничиться первым приближением по .

Подставляя (5) в (2)-(4) в нулевом приближении по  произведена линеаризация задачи гидроупругости. Решение данной задачи определяем в виде гармонических функций по времени с коэффициентами, зависящими от координат . Под  понимаются , , , коэффициенты ,  для  зависят только от , для ,  они зависят от  и . В результате найдено давление в слое жидкости

(6)

,

где α, γ – частотозависимые коэффициенты, совпадающие с найденными в [4-6].

Учитывая граничные условия, форму прогибов пластин принимаем в виде

,	(7)

где верхний индекс 0 означает решение, соответствующие постоянному уровню давления в жидкости .

Производя подстановку (6), (7) в (3) и раскладывая оставшиеся члены, входящие в правые части (3), в ряды по косинусам с учетом линейности уравнений получим

,	(8)

,

, , ,  для пластин 1 и 2.

Приравнивая в (8) члены при одинаковых тригонометрических функциях для режима установившихся гармонических колебаний получим алгебраические уравнения для определения.

,    	 (9)

и систему обыкновенных дифференциальных уравнений для определения неизвестных функций и

,	(10)

,

где , , , , , , , , , .

Из (9) находим, что

,  , где (11)

Решая уравнения (10) для режима установившихся гармонических колебаний, находим

, 	(12)

,

здесь введены следующие обозначения

, ,

, ,

, , , , , .

Окончательно, учитывая (12), прогибы стенок канала (7) выражаются через заданный закон пульсации давления жидкости на торцах:

,

.	(13)

где   – амплитудные частотные характеристики k-ой гармоники пластин, образующих стенки канала,  – фазовые частотные характеристики k-ой гармоники пластин, образующих стенки канала;  для пластин-стенок канала 1 и 2.

Таким образом, определены законы гидроупругих колебаний стенок канала, взаимодействующих со слоем вязкой несжимаемой жидкости и давление в плоском канале, обусловленное сдавливанием жидкости упругими стенками. Разработанная математическая модель позволяет определить резонансные частоты упругих колебаний стенок канала, значения амплитуд прогибов стенок канала, а также значения амплитуд пульсации давления в слое жидкости за счет сдавливания ее стенками канала. Полученные результаты могут быть использованы для изучения динамических процессов в системах смазки, охлаждения и демпфирования машин и приборов.

Выполнено при поддержке гранта РФФИ № 10-01-00177-а и гранта Президента РФ МД-1025.2012.8.

Литература

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский – М.: Дрофа, 2003. 840с.

- Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости / Н.А. Слезкин – М.: Гостехиздат, 1955. 520с.

- Андрейченко К.П. Динамика поплавковых гироскопов и акселерометров / К.П. Андрейченко – М.: Машиностроение, 1987. 126 с.

- Могилевич Л.И. Динамика взаимодействия сдавливаемого слоя вязкой несжимаемой жидкости с упругой трехслойной пластиной / Л.И. Могилевич // Известия РАН. МТТ. 2008. №5. С.114-123.

- Попов В.С. Динамика взаимодействия подвижных стенок плоского канала со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними / Р.В. Агеев, Т.В. Быкова, Л.И. Могилевич, В.С. Попов // Вестник Саратовского государственного технического университета. №4. Вып.1. 2009. С.7-13.

- Попов В.С. Динамическая задача гидроупругости виброопоры с пластиной, подкрепленной ребрами жесткости / В.С. Попов // Вестник Саратовского государственного технического университета. №3. Вып.1. 2008. С.7-13.

- Попов В.С. Динамика взаимодействия упругих элементов вибромашины со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними / Л.И. Могилевич, В.С. Попов, А.А. Попова // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. №4. С.23-32.

- Попов В.С. Исследование взаимодействия слоя вязкой несжимаемой жидкости со стенками канала, образованного соосными вибрирующими дисками / Л.И. Могилевич, В.С. Попов // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2011. №3. С.55–68.

- Попов В.С. Динамика взаимодействия упругого цилиндра со слоем вязкой несжимаемой жидкости / Могилевич Л.И., Попов В.С. // Изв. РАН. МТТ. 2004. № 5. С.179–190.

- Горшков, А.Г. Аэрогидроупругость конструкций / А.Г. Горшков, В.И. Морозов, А.Т. Пономарев, Ф.Н. Шклярчук – М.: Физматлит, 2000. – 591 с.

- Коновалов С.Ф. Теория виброустойчивости акселерометров / С.Ф. Коновалов – М.: Машиностроение, 1991. 272 с.