УДК 539.3

Расчет цилиндрической оболочки переменной жесткости, взаимодействующей с основанием

Н.Ф.Синева, Ф.С.Селиванов, Никитюк Д.В.

г.Саратов,

Саратовский государственный технический университет

Предложена методика расчета оболочечных конструкций с локальной неоднородностью, взаимодействующей с многослойным основанием. Математическая модель материала слоев основания строится на основе деформационной теории пластичности. Построен алгоритм численных исследований и приводятся результаты расчета деформации оболочечной конструкции, взаимодействующей с двухслойным основанием, с учетом неоднородности в конструкции.

В основе модели использована теория наведенной неоднородности [2,3]. Согласно положениям этой теории, уравнения состояния материала записываются в инкрементальном виде, в основе физических соотношений приняты гипотезы деформационной теории пластичности в скоростях и кинетические уравнения для описания деградации материала с течением времени. Уравнения модели носят связанный характер – деградация зависит от напряженно-деформированного состояния в точке тела, а напряженно-деформированное состояние зависит от уровня деградации материала в данной точке. Таким образом, в отличие от деформационной теории, в процессе деформирования  изображающая точка меняет положение не только на диаграмме деформирования, она описывает траекторию в «пространстве», переходя с одной диаграммы на другую в результате изменения самой диаграммы.

Для получения замкнутой системы дифференциальных соотношений, описывающей процесс деформирования, необходимо иметь уравнения равновесия, граничные условия, уравнения состояния и соотношения для изменений параметров уравнений состояния от параметров внешнего процесса. Может приниматься инвариантная форма уравнений состояния, тогда в качестве параметра выступает время взаимодействия. Если воздействие однопараметрическое, то параметр один, как в данном примере влажность основания. Рассматривается упругая круговая цилиндрическая оболочка радиуса R, неоднородная по высоте, взаимодействующая со слоистой средой основания, в которую она заглублена. Глубина основания изменяется по координате Z. В качестве граничных условий примем шарнирное опирание

В качестве модели основания, рассмотрим модель аналогичную модели В.З.Власова, но записанную в приращениях. При этом приращение перемещения точки  запишем в виде следующих конечных разложений:

|  | (1) |
| --- | --- |

Сами перемещения точки  определяются как накопленная сумма всех приращений, то есть в виде:

Функции  и  являются неизвестными, а  и  – линейно независимыми, безразмерными функциями, подлежащими выбору в соответствии с кинематическими условиями задачи.

Уравнений состояния, согласно теории наведенной неоднородности, записываются в приращениях [1, 2]:

Здесь ,  – функции переменных состояния, которые в инкрементальных теориях приращения отсчитываются от текущих значений переменных состояния.

Для случая плоской задачи уравнений состояния определяются (в матричной форме) [2, 3]:

|  | (3) |
| --- | --- |

характеризуют изменение свойств материала слоистой среды с наведенной неоднородностью, а  – свойства материала слоистой среды с наведенной неоднородностью на данном шаге инкрементальной теории.

Получим разрешающие уравнения относительно приращений перемещений для деформаций оболочечной конструкции, взаимодействующей со слоистой средой. В случае плоской деформации они будут иметь вид:

| (1) и |  |
| --- | --- |
|  | (2) |

при этом . Компоненты матриц  и  имеют следующие выражения:

| ; ; ; ; |  |
| --- | --- |

,  – переменные касательный и секущий модули деформаций в возмущенном влиянием внешнего воздействия состоянии, а также  ,  – модуль деформации среды основания,  – коэффициент Пуассона.

Неоднородность оболочки связана с разрывом жесткости . Для описания разрывов жесткости оболочки используем единичную функцию Хевиссайда .Для решения задачи применяем метод Бубнова-Галеркина. Координатные функции в соответствии с граничным условием шарнирного опирания выбирались в виде синусов.

Длина оболочки L = 6 м, толщина стенки h0 = 0,5 м, радиус оболочки R=4м. Модуль упругости материала Е =Е(х), в верхней трети оболочки Eоб1 = 18000 МПа, в нижней трети оболочки Eоб3 = 18000 МПа, в средней трети оболочки Eоб2 = 27000 МПа, коэффициент Пуассона νоб = 0,35. Толщина 1-го слоя основания h1 = 1 м, 2-го слоя – h2 = 3 м. Начальный модуль деформации 1-го слоя основания E1 = 35481 кПа, 2-го слоя – E2 = 9845 кПа, коэффициент Пуассона основания ν = 0,35. К оболочке приложена нагрузка интенсивностью q = 300 кН/м (с шагом 10 кН/м), которая увеличивается от 0 (x = 0 м) до 100 кН/м (x = 6 м).

Функций (0  будет две, для х0=2 и х0=4. Подставляя в интегралы по длине и производя интегрирование, реализуем разрывы жесткости.

Графики перемещений срединной поверхности оболочки, поверхности контакта 1-го и 2-го слоев основания, а также изгибающего момента представлены на рис. 2.

Рассмотрим модель неоднородной цилиндрической оболочки, взаимодействующей со слоистой средой с учетом деградации свойств этой среды вследствие увлажнения 2-го слоя основания.

| а) | б) |
| --- | --- |
| рис. 2 При зависимости модуля деформации 2 слоя от влажности [2]: , где , . Параметр влажности C, представленный в процентах, изменяется от начального значения до значения, соответствующего полному водонасыщению . Графики перемещений срединной поверхности оболочки, поверхности контакта 1-го и 2-го слоев основания, а также изгибающего момента представлены на рис. 3. |
| а) | б) |

Рис.3.

Предложенная методика расчета цилиндрической оболочки, взаимодействующей со слоистой средой, позволяет решить широкий спектр практически важных задач. При этом могут варьироваться различные свойства среды (физический закон, влияние влажности), геометрия и свойства материалов оболочки и нагрузка. Варьирование толщины и модулей материалов оболочки служат регулированию ее жесткости, а, следовательно, величин ее перемещений и изгибающих моментов, а также перемещений основания, что может быть положено в основу создания рациональных проектов конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов, В.З. Избранные труды: М.: Наука, 1964. Т. 3. 407 с.

2. Петров В.В., Иноземцев В.К., Синева Н.Ф. Теория наведенной неоднородности и ее приложения к проблеме устойчивости пластин и оболочек. Саратов: Изд-во СГТУ, 1996, 312с.

3. Петров В.В., Иноземцев В.К., Синева Н.Ф. Теория наведенной неоднородности и ее приложения к расчету конструкций на неоднородном основании. Саратов: Изд-во СГТУ, 2002, 260 с.